## Slide 1: 비전드론 개발 방향 - 설계 개요 및 조사 내용 -

## Slide 2: 최종 목표/기능
목표 : 논 위를 비행하며 자동으로 논 경계를 인식하고 그에 맞춰 비행
필요 기능
  영상 인식 후 Waypoint 생성
선행 과제
  장애물 인식 시 좌 또는 우로 회피하는 Waypoint 생성

## Slide 3: 고려 사항
  기본 임무에 장애물 회피 기능을 추가할 것인가
    - 이 경우는 판단 모듈에 임무를 업로드 하고, 판단 모듈이 기존 임무를 수행할 지 회피 기동을 할 지 판단해야 함
  아니면 스스로 임무 생성 및 장애물 회피를 목표로 할 것인가
    이 경우는 스스로 계속 Waypoint를 생성하고 장애물 출현 시 회피 여부를 판단함
  회피 시 고도 변경을 할 것인지
  현재 목표는 논 경계를 인식하는 작업이므로, 추후 논 경계 안쪽을 효율적으로 비행하는 방법 연구 필요

## Slide 4: 고려 사항
1번과 2번 고려 사항 중, 2번이 조금 더 적절할 것으로 보임
  최종적 목표는 외부의 input 없이 자율적으로 방제하는 드론을 개발하는 것이므로, GCS에 의해 주어지는 임무가 없다고 가정하는 것이 더 가까운 방향으로 보임
추가적으로, 판단 모듈이 직접 waypoint를 생성한다 해도, waypoint로 향하는 도중에 장애물이 등장할 수 있으므로 중간에 interrupt할 수 있는 방법이 필요함
  갑자기 장애물이 등장할 경우, 속도 제어를 통해 정지 후 상황 판단하는 방식으로 제어
회피 후, 회피한 방향으로 진행할 지, 기존 방향으로 진행할 지 결정 필요

## Slide 5: 전체 기능
목표 : 장애물 인식 시 좌 또는 우로 회피하는 Waypoint 생성
수행 과정
  Heading 방향 전방에 Waypoint 설정
  영상에 장애물 출현 시 회피 Waypoint 생성 후 진행 경로 수정
  Maneuver 후 1부터 수행
가정
  장애물이 없을 시 계속 전진한다 가정
  GPS 신호가 있는 환경이라 가정 (이동 시에는 GPS 좌표를 기준으로)
  장애물이 갑자기 나타나는 경우는 호버링 시 회전 할 경우만 있다 가정

## Slide 6: 구성
영상 모듈
상황 인식
장애물 위치
판단 모듈
위치 기반 판단
이동 명령 전달
제어 모듈
이동 명령 수행
TCP/IP
MAVLINK
영상 정보
Companion Board
Flight
Computer
추후 판단 모듈 내에 Waypoint 생성 모듈 개발 가능
  - 이 모듈로 장애물이 없을 경우의 드론 기동 조작

## Slide 7: 영상 모듈
Image input을 이용해 장애물의 Geometry, 거리(Depth) 정보를 판별
판별한 정보를 정의된 message format으로 구축
Message를 TCP/IP를 통해 판단 모듈 버퍼로 전송

## Slide 8: 판단 모듈
영상 모듈이 버퍼에 쓴 데이터 취득
현재 좌표, 고도, Heading 정보 FC로부터 취득
데이터 기반으로 Waypoint 생성 (추후 모듈화)
  장애물이 없을 경우 – Heading 방향 전방으로 Waypoint 생성
  장애물이 있을 경우 – 장애물을 회피하는 Waypoint 생성
생성된 Waypoint로 이동 명령 생성
결과를 Return값으로 제어 모듈에 전달

## Slide 9: 제어 모듈
Return값으로 받은 이동 명령을 제어 가능 모드로 조합
변환한 명령을 FC에 전송
제어 가능 모드 (http://ardupilot.org/copter/docs/common-mavlink-mission-command-messages-mav_cmd.html#overview)
  이착륙
  RTL
  이동 (Waypoint)
  속도 제어
  Loiter

## Slide 10: 환경
영상, 판단, 제어 모듈 모두 Companion Board의 Linux상에서 Python으로 구동
  제어 모듈의 경우 dronekit 라이브러리 사용
Linux에는 제어 모듈이 FC로 명령을 전송할 수 있도록 MAVProxy 구동
네트워크 환경일 경우, 지상 GCS에서 드론의 MAVProxy로 연결 구축

## Slide 11: 영상 – 판단 모듈 Interface
Message 구성 요소
  Pixel당 depth 행렬
  Heartbeat 신호
  데이터 신뢰성 체크